ДОДАТОК 2

до тендерної документації

Технічне завдання

по предмету закупівлі:

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Нове будівництво спортивного майданчика Коломийського ліцею №2 по вул.М.Лисенка, 24 в м.Коломиї»  за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт)

Для повного ознайомлення з вимогами до робіт по будівництву, для підготовки тендерної пропозиції, Учасник має право звернутися до Замовника тендеру для ознайомлення з робочим проектом.

| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |
| 1 | ЕН27-69-2 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500(410) мм | 1000 м2 | 0,53044 |
| 2 | Е1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунтiв 2 | 100м3 | 0,041 |
| 3 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 380,59 |
| 4 | Е1-20-1 | Робота на вiдвалi, група ґрунтiв 1 | 1000м3 | 0,21748 |
| 5 | Е1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група ґрунтiв 2 | 100м3 | 0,041 |
|  |  | Роздiл 2. Основа поля |  |  |
| 6 | ЕН27-20-4 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні | 1000м2 | 0,01073 |
| 7 | С111-1715 варіант 1 | Геотекстиль | м2 | 11,8 |
| 8 | ЕН27-12-1 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | 100м3 | 0,51971 |
| 9 | ЕН27-13-3 | Улаштування нижнього шару двошарової основи із щебню фр. 20-40 мм товщиною 15 см | 1000м2 | 0,53044 |
| 10 | С1421-9471 варіант 1 | Щебiнь, фракцiя 20-40 мм | м3 | 100,25 |
| 11 | ЕН27-13-2 | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,522 |
| 12 | ЕН27-13-4 к=5 | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | 1000м2 | -0,522 |
| 13 | С1421-9469 варіант 1 | Щебiнь, фракцiя 5-20 мм | м3 | 65,77 |
| 14 | ЕН27-15-1 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см | 1000м2 | 0,01 |
| 15 | ЕН27-15-2 Н1=10 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 5 см | 1000м2 | -0,01 |
| 16 | С1421-9468 варіант 1 | Гранітний відсів | м3 | 0,61 |
| 17 | ЕН27-22-1 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см | 100м2 | 5,12 |
| 18 | ЕН27-22-2 к=6 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (заг. 6 см) | 100м2 | 5,12 |
| 19 | С1421-9837 варіант 2 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються у верхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 1 | т | 73,728 |
|  |  | Роздiл 3. Покриття поля |  |  |
| 20 | ЕН11-23-5 | Улаштування нижнього шару покриття POLTRACK SPRAYCOAT SYSTEM на готову основу з поліуретанових матеріалів товщиною 13,5 мм | 100м2 | 5,12 |
| 21 | & С1-1-554- 258 варіант 2 | Поліуретановий праймер | кг | 102,4 |
| 22 | & С111-850- 1 варіант 2 | Гумова крихта чорна | кг | 3072 |
| 23 | & С111-220- 155 варіант 2 | Поліуретанове зв'язуюче прозоре | кг | 675,84 |
| 24 | Е13-31-9 | Улаштування верхнього шару покриття POLTRACK SPRAYCOAT SYSTEM, товщиною шару 1,5 мм | 100м2 | 5,12 |
| 25 | & С111- 1617-2 варіант 2 | Штучний каучук (EPDM Крихта) | кг | 460,8 |
| 26 | & С111-220- 154 варіант 2 | Поліуретанове зв'язуюче | кг | 691,2 |
| 27 | ЕН15-180-13 | Нанесення розмітки на спортивне покриття | 100м2 | 0,1701 |
| 28 | & С1-1-554- 261 варіант 2 | Поліуретанова розміточна фарба | кг | 57,65 |
| 29 | ЕН27-66-4 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм | 100 м | 1,06 |
| 30 | С1424-11600 варіант 2 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 5,088 |
| 31 | & С1416- 8684-1-И3 варіант 2 | Каменi бортовi, 100.20.8 | шт | 106 |
| 32 | ЕН27-65-4 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,01 |
| 33 | РН18-49-2 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 1м різу | 26 |
|  |  | Роздiл 4. Влаштування огорожі |  |  |
| 34 | Е7-24-12 | Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей по залiзобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м | 100м | 0,9664 |
| 35 | Е7-25-11 | Установлення додаткових бетонних стовпiв | 100шт | 0,1 |
| 36 | Е7-25-1 | Монтаж ворiт з хвірткою | 100шт | 0,01 |
| 37 | С1424-11600 варіант 3 | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 3,78 |
| 38 | & С126- 1215-1-2 варіант 1 | Комплект огорожі спортивного майданчика | комплект | 1 |
|  |  | Роздiл 5. Обладнання |  |  |
| 39 | Е1-165-2 | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень, без укосiв, глибиною до 0,7 м, група ґрунтiв 2 | 100м3 | 0,01568 |
| 40 | ЕН6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,056 |
| 41 | ЕН6-3-1 | Улаштування бетонних фундаментiв загального призначення об'ємом до 5 м3 | 100м3 | 0,01568 |
| 42 | Е9-35-1 | Монтаж воріт для міні-футболу та гандболу | т | 0,162 |
| 43 | & 1630- 17100-101-5 варіант 1 | Ворота для міні-футболу та гандболу | шт | 2 |
| 44 | & 550101- 190-7 варіант 1 | Сітка для міні-футболу та гандболу | комплект | 1 |
| 45 | Е9-34-1 | Монтаж опорних конструкцiй для Волейболу | т | 0,05 |
| 46 | & 550101- 165-1-И-29- 1 варіант 1 | Стійки для волейболу | комплект | 1 |
| 47 | & 550101- 165-1-И-30 варіант 1 | Cітка для волейболу | шт | 1 |
| 48 | Е9-34-1 | Монтаж опорних конструкцiй для баскетболу | т | 0,539 |
| 49 | & 550101- 165-1-И-29- 1 варіант 2 | Стійка баскетбольна на 4-х опорах | комплект | 2 |
| 50 | & 550101- 165-1-И-30 варіант 2 | Cітка для баскетболу | шт | 1 |

Огорожа спортивного майданчика

Огорожа спортивного майданчика забезпечує знаходження спортивного інвентарю в межах певного периметру під час гри та запобігає несанкціонованому доступу до об’єкту (якщо він не призначений для загального користування). Забезпечення вище перелічених функцій досягається за рахунок встановлення металевої огорожi з сiтчастих панелей по залiзобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м.

Технічні та якісні характеристики запропонованої учасником огорожі повинні бути не гірше ніж наведені, що підтверджується заводом-виробником та супровідними документами.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів  із  захисту довкілля.

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції документи, що підтверджують прийнятність і відповідність предмету закупівлі технічному завданню, що вимагаються  Замовником відповідно до умов тендерної документації.

У складі пропозиції учасник повинен надати:

•	інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме: підписане технічне завдання (додаток 2 до тендерної документації).

Клас наслідків (відповідальності): СС1.

У разі, якщо по тексту технічного завдання  міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – читати  "або еквівалент".