Додаток

до рішення міської ради

від _______ 2022 р. № ______

Положення щодо визначення відновної вартості зелених насаджень Коломийської територіальної громади

1.Загальні положення.

1.1. Положення щодо визначення відновної вартості зелених насаджень  Коломийської територіальної громади (надалі-Положення) розроблено з метою збереження і відновлення зелених насаджень, відповідно до методики, затвердженої Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009  N 127.

1.2  Положення визначає механізм формування відновної вартості всіх видів зелених насаджень та призначене для обґрунтування балансової вартості і вартості робіт із відновлення їх саджання за умови дотримання агротехнічних норм та правил створення зелених насаджень, технологічної послідовності виконання робіт, цінності ділянок міської території, функціонального призначення, норм витрат матеріалів, машин і механізмів, часу, визначених ресурсними кошторисними нормами та технологічними картами.

1.3 Вартість створення та утримання зелених насаджень розраховувати по річних вартостях зелених насаджень. Розрахунок показників виконано на основі наступних цін згідно проведених тендерів:

- Кущ ялівець ( висотою 1,5 -1,8 м.) – 800,00 грн. з ПДВ  за 1 шт.

- Саджанці листяні на штамбі – 1500,00 грн. з ПДВ за 1 шт.

- Однорічні квіти  - 25,00 грн. з ПДВ за 1 шт.

- Багаторічні квіти – 100,00 грн. з ПДВ за 1 шт.

| Зелені насадження | Показники вартості створення (посадки) зелених насаджень (Вств), грн | Показники вартості утримання зелених насаджень протягом року (Ву), грн |
| --- | --- | --- |
| Дерево, од | 2202,00 | 702,0 |
| Кущ, од | 877,00 | 77,00 |
| Квітник, 1м2 ( однолітні квіти) | 809,00 | - |
| Квітник, 1м2 ( багатолітні квіти) | 2009,00 | 208,00 |

2. Порядок визначення відновної вартості зелених насаджень.

2.1.Відновна вартість зелених насаджень розраховується за формулою:

Вв = Вств + Ву, де:

Вв - відновна вартість зелених насаджень (дерево, кущ, газон, квітник);

Вств – вартість створення ( посадки) дерев та кущів ( комплексу робіт зі створення і догляду за ними у період приживлення);

Ву - вартість утримання дерев та кущів за попередні роки з урахуванням характеристик, які визначають їх цінність.

2.2. Визначення вартості створення ( посадки) дерев та кущів ( комплексу робіт зі створення і догляду за ними у період приживлення).

Вартість створення ( посадки) дерев та кущів ( комплексу робіт зі створення і догляду за ними у період приживлення) – це всі витрати, за рахунок яких вони створені та прийняті на баланс суб’єкта (балансоутримувача), що їх експлуатує, з урахуванням планових накопичень, а також інфляційних процесів.

Вартість створення визначається для всіх видів зелених насаджень з урахуванням якісного стану (добрий, задовільний, незадовільний), вікового стану (молодняк, середньовікові, пристиглі, стиглі, перестиглі), породи (швидкоростучі, хвойні, повільноростучі), функціональної належності (загального і обмеженого користування, спеціального призначення, природний і заповідний фонд і т.і.), зони розташування – цінності ділянки міської території, яка визначається згідно Методики  (середня, периферійна, зони) і розраховується за формулою:

Ву = Вдм х Кв х Кп х Кя х Кф х Кз, де:

Вдм - кошторисна вартість догляду за деревом віком до 20 років (молодняк), яка визначається за формулою (кошторисна вартість найбільш поширених у місті зелених насаджень приведена у додатку):

Вдм = (Тпв + Тсз + Тзв + Тад) х 20     грн., де:

Тпв - прямі витрати на комплекс робіт з догляду за зеленими насадженнями, розраховані за Ресурсними елементними кошторисними нормами (РЕКН-2000), затвердженими Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 14.09.2000 № 201 „Про затвердження Ресурсних елементів кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи та вказівок щодо їх застосування”;

Тсз - відрахування на соціальні заходи здійснюються за нормами та порядком, визначеними чинним законодавством;

20 - розрахунковий базовий вік дерева, до якого застосовуються поправочні коефіцієнти;

Тзв - загальновиробничі витрати, які включають витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу згідно з умовами колективного договору і відповідно до чинного законодавства та Галузевої угоди, відповідних відрахувань на соціальні заходи і решти статей загально-виробничих витрат:

Тзв = 0,088 Тпв х Т + Тсз + 0,85 Тпв, де:

0,088 - усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової кошторисної вартості трудомісткості робіт, яка передбачається у загальновиробничих витратах;

Т - середня погодинна оплата праці загальновиробничого персоналу; Тпв - прямі витрати, люд.-год.;

0,85 грн. - усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат на 1 люд.-год. нормативно- розрахункової кошторисної трудомісткості комплексу робіт (з догляду за зеленими насадженнями або роботами, пов'язаними із відновленням саджання зелених насаджень);

Тад - адміністративні витрати, що включаються до складу вартості з догляду за зеленими насадженнями, розраховуються з використанням усередненого показника адміністративних витрат на 1 люд.-год. планової нормативно-розрахункової трудомісткості комплексу робіт з догляду за

зеленими насадженнями: Тад = 0,73 Тпв, де:

0,73 грн./люд.-год - усереднений показник для визначення адміністративних витрат;

Кв - поправочний коефіцієнт до вікового стану дерева

Таблиця 1

| Віковий стан | Кв |
| --- | --- |
| - молодняк до 20 років | 1 |
| - середньовікові 20-50 років | 1,5 |
| - пристиглі 50-80 років | 2,2 |
| - стиглі і перестиглі 80 і більше років | 2,5 |

Кп - орієнтовна величина коефіцієнта за цінністю породи

Таблиця 2

| Порода дерева | Кп |
| --- | --- |
| - швидкоростучі | 2,0 |
| - хвойні | 1,5 |
| - повільноростучі | 1,0 |

Кя - орієнтовна величина коефіцієнта якісного стану

Таблиця 3

| Якісний стан | Кя |
| --- | --- |
| добрий | 1,00 |
| задовільний | 0,70 |
| незадовільний | 0,30 |

Якісний стан дерев визначається за такими ознаками:

добрий – дерева здорові, нормально розвинені, листя густе, рівномірно розміщене на гілках, нормального розміру і забарвлення, без ознак хвороб і шкідливих ран, ушкоджень стовбурів і скелетних гілок, а також дупел;

задовільний – дерева здорові, але з ознаками уповільненого росту, з нерівномірно розвиненою кроною, на гілках мало листя, є незначні механічні пошкодження і невеликі дупла;

незадовільний – дерева дуже ослаблені, стовбури мають викривлення, крони слабо розвинені, є сухі та засихаючі гілки, приріст однорічних пагонів незначний, технічно пошкоджені стовбури, дупла.

Кф – орієнтовна величина коефіцієнта функціональної належності

Таблиця 4

| Функціональна належність зелених насаджень | Кф |
| --- | --- |
| Загального користування (парки, сквери, бульвари тощо) | 2,0 |
| Обмеженого користування (дитячі садки, школи, лікарні) | 1,5 |
| Спеціального призначення (вулиці, магістралі в населених пунктах, санітарно-захисні зони тощо) | 1,5 |
| Інші | 1,0 |
| Природоохоронний, заповідний фонд | 5,0 |

Кз – орієнтовна величина коефіцієнта цінності ділянки міської території . Кількість населення Коломийської територіальної громади станом на 01.01.2021 р – 74,7 тис. осіб.

Таблиця 5

| Зона розташування зелених насаджень | Кз |
| --- | --- |
| Середня ( до 2 км. від адміністративного центру) | 1,7 |
| Периферійна ( більше 2 км. від адміністративного центру) | 1,3 |

3.Визначення кошторисної вартості відновлення зелених насаджень.

3.1 Вартість комплексу робіт з відновлення зелених насаджень (Ввід – підготовка механізованим або ручним способом стандартних місць саджання зелених насаджень та догляд за ними протягом періоду приживлення – 2 роки) складається з прямих (Тпв), загальновиробничих (Тзв) та адміністративних витрат (Тад) і визначається за формулою:

Ввід = (Тпв + Тсз + Тзв + Тад)

3.2 До прямих витрат включаються витрати, які безпосередньо стосуються конкретного об'єкта:

- трудові витрати на одиницю виміру (дерево, кущ, м²) з відрахуваннями на соціальні заходи визначаються за Ресурсними елементними кошторисними нормами (РЕКН-2000), затвердженими Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 14.09.2000 № 201 „Про затвердження Ресурсних елементів кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи та вказівок щодо їх застосування”. Структура та перелік витрат підприємств, пов'язаних з оплатою праці, визначаються за умовами колективного договору відповідно до трудового законодавства України та Галузевої угоди;

- витрати на машини і механізми, визначаються за Ресурсними кошторисними нормами експлуатації будівельних машин та механізмів (РКНМ), затвердженими Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 05.10.2001 №225;

- витрати на матеріали визначаються у поточних ринкових цінах на цей період в регіоні.

3.3 Загальновиробничі витрати розраховуються за формулою: Тзв = 0,088 Тпв х Т + Тсз + 0,85 Тпв, де:

0,088 - усереднений коефіцієнт переходу від нормативно- розрахункової кошторисної вартості трудомісткості робіт, яка передбачається у загальновиробничих витратах;

Тпв - прямі витрати (трудомісткість, люд.-год.);

Т - середня погодинна оплата праці загальновиробничого персоналу;

Тсз - ставка відрахувань на соціальні заходи від оплати праці загальновиробничого персоналу;

0,85грн. - усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат на 1 люд.-год. нормативно- розрахункової кошторисної трудомісткості комплексу робіт з відновлення зелених насаджень.

Загальновиробничі витрати (Тзв) включаються до вартості відновлення зелених насаджень з урахуванням витрат на оплату праці загальновиробничого персоналу згідно з умовами колективного договору (відповідно до чинного законодавства та Галузевої угоди), відповідних відрахувань на соціальні заходи і решти статей загальновиробничих витрат.

Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу визначаються з урахуванням усередненого коефіцієнту переходу від нормативно- розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, які передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах, середньої погодинної оплати праці загальновиробничого персоналу (за умовами колективного договору).

Відрахування на соціальні заходи здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Решта статей загальновиробничих витрат на відновлення зелених насаджень визначається з урахуванням нормативно-розрахункової трудомісткості робіт на 1 люд.-год. і усередненого показника для визначення коштів на покриття цих витрат.

Для розрахунку коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат використовується усереднений показник відповідно до додатка 3 до ДСТУ Б Д.24-2018:2014 ( Збірник 18) «Озеленення».

Адміністративні витрати, що включаються до складу вартості відновлення зелених насаджень, розраховуються з використанням

усередненого показника адміністративних витрат на 1 люд.-год. планової нормативно-розрахункової трудомісткості комплексу робіт з відновлення зелених насаджень (підготовки місць до саджання, заготовлення садивного матеріалу, саджання, догляд протягом періоду приживлення).

Для розрахунку адміністративних витрат використовується усереднений показник відповідно до додатка 13 ДСТУ Б Д.24-2018:2014 ( Збірник 18) «Озеленення»

Міський голова 					            Богдан СТАНІСЛОВСЬКИЙ